ICS 67.140.10

X 55

DB5111

四川省（乐山市）地方标准

DB 5111/T XXXX—XXXX

地理标志保护产品

峨眉山茶栽培技术规程

202× - ×× - ××发布

202× - ×× -××实施

乐山市市场监督管理局   发布

（征求意见稿）

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	2

4　地理标志产品保护的范围	2

5　茶园建设	2

6　茶树栽培	4

7　土肥水管理	4

8  病虫害防治…………………………………………………………………………………………………5

9　鲜叶采摘与管理……………………………………………………………………………………………6

10 生产档案建立………………………………………………………………………………………………7

附录A（规范性附录）　峨眉山茶地理标志产品保护区域图	8

前  言

本标准根据《中华人民共和国标准化法》、国家质量监督检验检疫总局[2005]第78号令《地理标志产品保护规定》和GB/T17924《地理标志产品标准通用要求》而制定。

本标准按GB/T1.1-2009给出的规定起草。

本标准代替DB 511100/T 20—2014《地理标志保护产品 峨眉山茶种植加工技术规范》第5章茶园建设及第6章栽培技术。

本标准与DB 511100/T 20—2014相比，除编辑性修改外主要变化如下：

——修改后标准名称为：《地理标志保护产品 峨眉山茶栽培技术规程》

——增加了第6章6.1.2.2单行双株栽培。

——增加了第9章9.2.3盛叶器具及运输。

——删除了第6章6.5低产茶园改造。

本标准的附录A为规范性附录。

本标准由乐山市峨眉山茶茶业协会提出。

本标准经四川省乐山市市场监督管理局批准。

本标准起草单位：乐山市茶产业发展中心、四川省峨眉山竹叶青茶业有限公司、四川清溪茶业有限公司、夹江县农业农村局、峨眉山市农业农村局、马边彝族自治县农业农村局。

本标准主要起草人：高婧斐、颜飞、杨昌海、梁琪惠、张丽群、王强兵、任静、甘勇、韩燕、黄德平、晏文平、陈伟、帅俨芮。

本标准代替标准的历次版本发布情况为：

——DB511100/T20-2009、DB511100/T20-2010、DB511100/T20-2014。

地理标志保护产品
峨眉山茶栽培技术规程

范围

本标准规定了峨眉山茶相关术语和定义、地理标志产品保护的地域范围、茶园建设、茶树栽培、土肥水管理、病虫害防治、鲜叶采摘与管理、生产档案建立。

本标准适用于国家质量监督检验检疫行政主管部门根据《地理标志产品保护规定》批准的地理标志保护产品峨眉山茶的栽培管理。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2763 食品安全国家标准  食品中农药最大残留限量

GB 3095  环境空气质量标准

GB 5084  农田灌溉水质标准

GB 11767 茶树种苗

GB 18877  有机­无机复混肥料

NY/T 393  绿色食品 农药使用准则

NY/T 394  绿色食品 肥料使用准则

NY/T 1276  农药安全使用规范总则

DB51/T 2482 茶叶鲜叶采摘技术规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 峨眉山茶

用乐山市范围内种植的中、小叶种茶树鲜叶，经杀青、做形、干燥等工艺加工而成的，具有“扁平直滑、嫩绿油润、清香高长、鲜醇甘爽”为主要品质特征的扁形绿茶。

地理标志产品保护的范围

地理标志产品峨眉山茶保护范围限于国家质量监督检验检疫总局根据《地理标志产品保护规定》批准的范围，即乐山市市中区、峨眉山市、夹江县、犍为县、沐川县、五通桥区、沙湾区、井研县、金口河区、马边彝族自治县、峨边彝族自治县。峨眉山茶地理标志保护范围见附录A。

茶园建设

产地环境

土壤、环境空气、灌溉水应符合GB 3095规定。

茶园选择

土壤应选择PH值4.5～6.5的酸性土壤，土壤有效土层≥50cm，有机质含量＞15g/kg。海拔高度300m～1800m，地下水位＞100cm。10℃以上有效积温＞3700℃，年降水量＞1000mm，常年相对湿度＞70%。

茶园规划

茶园建设应集中连片、规模发展，开垦之前应规划好场部、道路、蓄排灌水利系统、积粪池等配套设施。

茶园道路宜以场部为中心设置宽5m～6m的主干道、宽3m～4m支道、宽1m～2m生产作业道，应尽量利用原有的道路，加固加宽。主干道与支道、作业道应相通，且满足机械化生产的要求。

根据规模、地形、地貌建立完善的排、灌、蓄水系统，做到能蓄能排。蓄水池宜建在坡地茶园的中下部，每6.6710hm2茶园累计不低于200 m³蓄水量。排水沟应规划在道路两旁、汇水集中的地方，与蓄水池相连，与背沟相通。

根据施肥面积确定积粪池数量。积粪池应加盖防蒸，每6.6710hm2茶园累计不低于100 m³的积粪量，可将畜禽粪堆积于坑内经腐熟后供茶园使用。

每10hm2茶园建5㎡～10㎡卫生设施，与积粪池配套。

茶园开垦

5.4.1 坡度15°以下平缓坡地应直接开垦；坡度在15°～30°应建成内倾等高梯级园地，其中15°～25°坡地，台面宜宽1.7m～2m，25°～30°坡地，台面宜宽1.5m；坡度在30°以上的坡地应保持原有植被或还林。

5.4.2 翻垦深度＞50cm；有明显障碍物的土壤应破除障碍物。

5.4.3 新开梯茶园台位应规范清晰，大弯随势，小弯取直，等高开梯，同梯等宽。梯面外高内低呈2°～3°的反坡，靠外留梯梗宽0.30m～0.35m，梯壁应有75°的斜角，应夯紧夯牢，梯高控制在1m以内为宜。梯面平整无垮塌现象，靠内留背沟宽0.25m～0.30m，背沟与排水沟相通。

茶园生态建设

隔离带

茶园种植区应与交通主干道、农田、林地设置隔离带，隔离带宜宽50m～100m。可以山、河流、湖泊、自然植被等作天然屏障，也可用人工林作作隔离带。

防护林

茶园上风口应营造防护林，茶园梯壁应尽量保留原有植被或种草。植茶区域应保持生态环境良好和周边区域的生物多样性。

间作

茶园内应适当间作遮阴树，主干道、沟渠两侧栽植行道树，遮荫度20%～30%为宜。

幼龄茶园、台刈茶园、重修剪后第一、第二年培养树冠期间的茶园、茶行间较宽的茶园行间，宜选用适应性强、能改良土壤结构、提高土壤肥力的豆科绿肥或饲料作物进行间作。

品种选择

种苗

种苗质量应符合GB11767中规定，品种应选择适应乐山市土壤和气候条件，具良好抗性、适制绿茶，宜早、中、晚品种合理搭配。

无性系良种

推广经国家或省级审定（登记）并经本地区域试验适宜的无性系良种。

禁止使用

在种苗选用时，不得使用下列品种：

禁止未经检疫或检疫不合格的种苗调入。

禁止使用转基因品种。

茶树栽培

种植

种植时间

茶苗种植最佳时间在每年秋季的9月下旬～11月下旬，也可在春季的2月下旬～3月上旬。

种植规格

双行单株栽培：大行距1.5m～2.0m，小行距33cm～40cm，每丛1株，错窝栽植，丛距17cm～23cm，每666.7m2栽植3000株～4000株。

6.1.2.2  单行双株栽培：梯面宽度＜1.5m建议采用单行双株栽培，每丛2株，丛距35cm～45cm。每666.7m2栽植3000株～4000株。

种植方法

6.1.3.1  栽植前半个月，深挖种植沟，沟宽60cm，深40cm。施足底肥，每666.7m2施用经无害化处理的有机肥1500kg-2000kg,合理配施磷钾肥。分层施于种植沟内，回填心土于种植沟上段，略高出地表。

6.1.3.2  沿种植沟挖浅沟，将茶苗扶直在种植沟中，理直根系，回填心土至根颈处，用力将土压紧，浇足定根水，行间宜用秸秆、谷壳进行覆盖。

修剪

定型修剪

6.2.1.1  第一次定型修剪在茶苗移栽后立即进行。苗高超过30cm，离地面12cm～15cm处剪去主干，保留侧枝。

6.2.1.2  第二次定型修剪一般在上次修剪一年后进行。当树高达到35cm～40cm，修剪高度在上次剪口处提高10cm～15cm，用篱剪按修剪高度剪平。

6.2.1.3  第三次定型修剪在第二次定型修剪一年后进行。修剪高度在第二次剪口处提高10cm左右，用篱剪按修剪高度剪平。

轻修剪

投产茶园在每一季采茶结束后修剪一次，修剪高度在上次剪口面上提高3cm～5cm。

深修剪

投产茶园每隔3～5年应进行深修剪。春茶结束或秋末冬初，剪掉树冠上层10cm～15cm深的一层枝叶，同时剪除蓬中的细弱枝和鸡爪枝。

重修剪

对树势衰老或树冠衰老，骨干枝分枝能力较强的茶园进行重修剪，春茶结束后或秋末冬初剪去树高1／2或离地30cm～40cm处的枝叶，剪后留养一季，培养树冠。

台刈

对树龄较长，树势衰败，骨干枝分枝能力弱的茶园进行台刈。春茶结束后或秋末冬初离地面5cm～20cm的枝叶，重新培养骨干枝和树冠。

7  土肥水管理

7.1  土壤管理

7.1.1 定期检测土壤肥力水平和重金属等污染物含量。根据检测结果有针对性的采取土壤改良措施。对于重金属等污染物超标的茶园应该退茶还林。

7.1.2  采用浅耕、中耕、深耕等措施或施用有机肥改良土壤结构。对土壤深厚、松软、肥沃，树冠覆盖度达、且病虫害少的茶园可实行减耕或免耕。

7.1.3  可采用秸秆、地膜等覆盖地表，或行间间作绿肥等，保水保肥。

7.2 灌溉用水

7.2.1  茶园灌溉水应符合GB 5084的要求。

7.2.2  遇到气温高、土壤水分蒸发和茶树蒸腾作用强烈，且长时间无雨或少雨时，应及时进行灌溉。灌溉方法采取喷灌或自流灌溉。

7.2.3  在除草松土、施肥后及干旱、高温季节到来前或秋茶结束后，宜用稻草、玉米秆、粗谷壳、麦秆等为原料铺于行间，减少水分蒸发，保水保肥。

7.3 肥培管理

7.3.1 施肥原则

7.3.1.1 肥料的使用应符合NY／T 394标准规定。

7.3.1.2 应根据土壤理化性质、茶树的长势、预计产量及气候条件等，确定合理的肥料种类、数量和施肥时间，基肥和追肥配合进行。

7.3.1.3 以有机肥为主，配合施用化学肥料。有机-无机复混肥料应符合GB 18877标准规定。农家肥需经无害化处理后使用。

7.3.2  幼龄茶园肥培管理(1年—3年)

7.3.2.1  幼龄茶园应重施有机肥，配合施用施氮、磷、钾肥。化肥以纯氮计，每666.7m2第一年施用2kg～3kg，第二、三年施用4 kg～5 kg，同时追施磷、钾肥，N：P205：K20比例前三年为l：1：1或1：2：2。

7.3.2.2  肥料应进行沟施。在离茶苗根系5cm～10cm处，挖10cm～15cm深施肥沟施入。秋栽茶苗第一次施肥应在来年端午节后。

7.3.3  投产茶园肥培管理

7.3.3.1  投产茶园每生产100kg茶叶追施15kg化肥（以纯氮计），同时配施磷、钾肥，N：P205：K20比例为3：1：1。施肥比例：春、夏、秋、冬按30%：20%：10%：40%的比例。

7.3.3.2  春肥应在茶园开采前20天～30天施入。施肥结合浅耕除草，施肥深度10cm～15 cm。开沟施入并覆土。

7.3.3.3  夏肥应在春茶结束后(5月)夏茶大量萌发前施入。施肥结合浅耕除草，施肥深度8cm～10cm。开沟施入并覆土。

7.3.3.4  秋肥应夏茶结束后(7月)施入。施肥结合浅耕除草。施肥深度10cm～15cm。开沟施入并覆土。

7.3.3.5  冬肥应在茶季结束时，沿茶树树冠滴水线开沟，沟深20cm，重施有机肥。根据土壤条件，配合施用磷肥、钾肥和其它所需营养物质。

8   病虫害防治

8.1  防治原则

8.1.1  预防为主，防重于治。要通过合理的耕作栽培措施，提高作物健康水平和抗害能力，以减少病虫的发生和减轻其危害。

8.1.2  开展茶树病虫预测，实施统防统治。推广使用非化学的农业防治、物理防治、生物防治等绿色防控技术措施。

8.2  防治方法

8.2.1  植物检疫

从国外或外地引种时，必须按国家有关标准进行植物检疫，不得从疫区调运苗木、接穗。

8.2.2  农业防治

8.2.2.1  选用对病虫害抗性强的茶树品种。

8.2.2.2  加强茶园科学管理，及时分批采摘，合理修剪，剪去病虫枝、过密枝和徒长枝，中耕除草，秸秆覆盖，平衡施肥，增强树势，提高茶树对病虫害的抗性。

8.2.3  生物防治

8.2.3.1  茶园应加强对寄生性、捕食性昆虫的保护，以虫治虫。

8.2.3.2  利用生物源、矿物源、植物源等农药进行防治，生物源、矿物源、植物源等农药的选择需符合NY/T 393的要求。

8.2.4  物理防治

8.2.4.1  采用人工摘除或捕杀。

8.2.4.2  利用害虫的趋光性、趋色性和趋化性，进行灯光诱杀、色板诱杀、性外激素诱杀和糖醋诱杀。

8.2.5  化学防治

8.2.5.1  根据茶园病虫害的预测预报，对个别病虫害在非化学防治控制效果不好的情况下，必须进行化学防治，农药的施用需符合NY/T 1276规定。

8.2.5.2  严格按农药安全间隔期选择高效、低毒、低残留农药进行有效防治，所选农药应经过农业部在茶叶上使用登记许可。严禁使用高毒高残留及国家禁用的农药，农药残留量的控制需符合GB2763规定。

9  鲜叶采摘与管理

9.1  采摘原则

根据茶树生长特性和成品茶对原料的要求，遵循采留结合，量质兼顾和因地、因时、因树制宜，分批、多次、留叶采、采尽同等嫩度对夹叶的原则。

9.2  采摘方式

9.2.1 机械采摘

9.2.1.1  对发芽整齐，生长势强，采摘面平整的茶园，采摘大宗茶类的鲜叶，提倡机械化采摘。

9.2.1.2  机采作业应符合DB51/T 2482的规定。

9.2.2  手工采摘

9.2.2.1 初投产期两年内，春季打顶采，夏季、秋季留鱼叶采，以养树为主。盛产期，春季留真叶采，其余留鱼叶采。常年保持叶面积指数在4～5之间。

9.2.2.2  春茶蓬面有10%～15%新稍达到所制茶产品标准时开采；夏、秋茶有5%～10%的新稍达到所制茶产品标准时开采。

9.2.2.3  宜采用提手采和折采，严禁捋采或掐采。保持芽叶完整、匀净，不夹带鳞片、鱼叶、茶果或老枝叶。

9.2.3 盛叶器具及运输

9.2.3.1  装鲜叶的器具应采用清洁、通风性能好的竹篓，轻装快运，及时进厂加工。采摘的鲜叶应注明采摘茶园、品种、等级及采摘时间等。

9.2.3.2  运输工具应清洁、卫生。运输过程避免日晒雨淋，不能与有异味、有毒的物品混装。

9.2.3.3  鲜叶盛装、运输过程中应轻放、轻翻、禁压，减少机械损伤。

10  生产档案建立

茶园每个地块（片）应建立完整生产记录档案，包括平面分布图、茶园基本情况、农药购进和使用记录、病虫草害发生及防治记录、肥料采购和使用记录、鲜叶采摘和流向记录、茶园修剪和除草情况记录。

（规范性附录）
峨眉山茶地理标志产品保护区域图

_________________________________